Załącznik nr 1

Wytyczne wykonania robót

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Wykonanie robót budowlanych w ramach utworzenia

„Biznes Inkubatora” – Parku Biznesu z Inkubatorem Przedsiębiorczości w Świebodzicach”

adres obiektu budowlanego:

Świebodzice ul. Strefowa

dz. nr. 526; jednostka ewidencyjna Świebodzice; obręb Pełcznica 1

imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

data opracowania:

luty 2020 r.

1. Wprowadzenie

Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z częścią administracyjno-socjalno-usługową, instalacjami oraz infrastrukturą i zagospodarowaniem terenów zewnętrznych. Obszar inwestycji obejmuje działkę gruntu nr: 526; obręb Pełcznica 1 w Świebodzicach przy ul. Strefowej, będącej własnością „INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.

Powierzchnia zabudowy obiektów:

- hala produkcyjno-magazynowa: 4.000,00 m²;

- część administracyjno-socjalno-usługowa: 921,38 m²;

- portiernia: 20,0 m²;

Powierzchnia użytkowa obiektów:

- hala produkcyjno-magazynowa: 3.906,90 m²;

- część administracyjno-socjalno-usługowa: 1.437,90 m²;

- portiernia: 13,90 m².

2. Zagospodarowanie terenu

Obiekt o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym. Oprócz budynku hali i budynku biurowo- socjalnego, niezbędne będzie uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

Przyłącza:

- Zaprojektowanie, uzgodnienie oraz wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej;

- Zaprojektowanie, uzgodnienie oraz wykonanie przyłącza wody;

- Wykonanie rury osłonowej dla przyłącza teletechnicznego od granicy nieruchomości do budynku;

Sieci zewnętrzne:

- Sieć wodna socjalno-bytowa, w tym sieć wodna zasilająca budynek portierni;

- Sieć wodna przeciwpożarowa, wraz z hydrantami nadziemnymi;

- Sieć kanalizacji sanitarnej, w tym sieć kanalizacji sanitarnej dla budynku portierni;

- Sieć kanalizacji deszczowej, w tym sieć kanalizacji deszczowej dla budynku portierni. Wykonanie osadnika, separatora oraz zbiorników na wody opadowe. Odwodnienia, włazy żeliwno-betonowe oraz wpusty kanalizacji klasy obciążenia D400;

- Sieć elektryczna sN oraz nN w tym sieci zasilających budynek portierni, bramy, szlabany, bramkę kontrolno-obrotową, przyłącze gazu;

- Sieć elektryczna oświetlenia terenów zewnętrznych na słupach;

- Sieć gazowa;

- Sieć teletechniczna, w tym sieć dla budynku portierni;

Drogi i chodniki:

- Uzyskanie decyzji o lokalizacji zjazdu z drogi publicznej, zaprojektowanie, uzgodnienie projektu z zarządcą drogi, zajęcie pasa drogowego na czas realizacji zjazdu oraz przyłączy, tymczasowa oraz docelowa organizacja ruchu. oraz wykonanie zjazdu z drogi publicznej;

- Wykonanie opaski przy budynku o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej szer. 60 cm;

- Wykonanie wycieraczek aluminiowych w chodnikach przy wejściach do części biurowych;

- Drogi z kostki betonowej gr. 8cm. Kostka typu „kość” . Kostka fazowa;

- Chodniki oraz opaska z kostki betonowej gr. 6cm. Kostka prostokoątna. Kostka fazowa;

- Wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg (znaki pionowe, kierunki ruchu, przejścia dla pieszych, linie miejsc parkingowych, miejsca dla niepełnosprawnych);

- Założenia projektowe dróg:

- Kategoria ruchu: KR3;

- Dopuszczalny nacisk na oś: 15 ton oraz ruch 160 samochodów ciężarowych z przyczepami dziennie;

- Projektowany okres użytkowania powierzchni utwardzonych 20 lat przy odpowiedniej konserwacji. Szerokość dróg oraz promienie krawężników powinna umożliwiać swobodne przejeżdżanie dwóch ciężarówek;

- Podłoże gruntowe o grupie nośności G2, G3, G4 należy doprowadzić do grupy nośności G1. Nośność rodzimego lub ulepszonego podłoża gruntowego powinna wynosić nie mniej niż E2 ≥ 50 MPa (chyba powinno być 80 MPa);

- Nośność dolnej warstwy konstrukcji nawierzchni powinna wynosić E2 ≥ 100 MPa.

Tereny zewnętrzne:

- wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z zagospodarowaniem terenu ;

- wykonanie zbiornika żelbetowego do celów retencyjnych oraz przeciwpożarowych wraz z instalacjami i infrastrukturą;

- zagospodarowanie terenów zielonych (obsianie trawą);

- wykonanie ogrodzenia działki w linii granicy nieruchomości (wykonanie dwóch bram elektrycznych), dodatkowe ogrodzenie portierni i parkingu ogólnodostępnego oraz zbiornika otwartego. Wykonanie bramy elektrycznej oraz furtki. Ogrodzenie ocynkowane o wysokości 2,0m, bez podmurówki. Słupy utwierdzone w fundamencie;

- Wykonanie dwóch szlabanów, wykonanie bramki kontrolno-obrotowej;

- Wykonanie drabiny zewnętrznej wejściowej na dach oraz drabin pomiędzy dachami na różnych poziomach;

- Zadaszenia szklane głównych wejść do biurowców.

3. Hala produkcyjno-magazynowa

  - Charakterystyka obiektu:

- Ilość kondygnacji: jedna;

- Powierzchnia użytkowa hali: 3.906,90 m²;

- Wysokość do dźwigara hali: 6,50 m;

- Gęstość obciążenia ogniowego: 1000 < Q < 2.000 MJ/m2;

- Projektowana temperatura wewnętrzna 16oC < t < 24oC.

  - Konstrukcja i obudowa hali:

- Konstrukcja hali:

- posadowienie bezpośrednie, Wykonanie dodatkowych fundamentów pod słupy ryglówki i do oparcia podwalin w osi H;

- słupy hali żelbetowe prefabrykowane;

- dźwigary konstrukcyjne żelbetowe sprężone;

- tężniki, stężenia, ryglówka, podkonstrukcje pod urządzenia, wymiany dachowe – stalowe;

- podwaliny żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane;

- ściana oddzielenia pożarowego murowana na zaprawie zwykłej;

- Obudowa hali – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym, wykonanie attyki dla obiektu oraz przelewów awaryjnych;

- Pokrycie dachu hali – paroizolacja, płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej. Wełna o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż: przy obciążeniu punktowym dającym odkształcenie 5mm PL(5)≥650N, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym płyty CS(10)≥70 kPa. Pokrycie z membrany dachowej o grubości 1,5mm;

- Ściany działowe z płyt warstwowych z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie poziomym na podkonstrukcji stalowej;

- Cokół hali – izolacja termiczna podwalin płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do elewacji obiektu;

- Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18 cm, 
o nośności 50kN/m2 przy obciążeniu równomiernie rozłożonym oraz 150 kN przy obciążeniu punktowym 150x350mm. Płaskość posadzki zgodnie z DIN 18202 tabela 3 wiersz 3. Górna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm. Dolna warstwa podbudowy: kruszywo łamane 0/31,5 o gr. 20 cm (zmiana w odniesieniu do projektu budowlanego);

- Elementy żelbetowe prefabrykowane, wykonane z betonu architektonicznego, nietynkowane, niemalowane;

- Elementy żelbetowe monolityczne oraz ściany murowane tynkowane oraz malowane.

  - Instalacje wewnętrzne, wykończenie obiektu, wyposażenie:

- Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych z funkcją przewietrzania;

- Drzwi zewnętrzne stalowe wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Bramy zewnętrzne segmentowe, sterowane elektrycznie. Bramy wyposażone w panel przejrzysty z podwójnej przezroczystej płyty akrylowej z ramą EPDM. Minimalna grubość paneli: 45mm. Każda brama oznakowana wewnątrz oraz na zewnątrz numerem;

- Drzwi wewnętrzne z hali do biurowca stalowe wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny;

- Powłoka malarska dla ścian tynkowanych oraz elementów żelbetowych monolitycznych tynkowanych. Rodzaj i kolor powłoki malarskiej do wyboru Zamawiającego;

- Elementy żelbetowe prefabrykowane  - brak tynku i powłok malarskich;

- Instalacje wewnętrzne:

- Instalacja wentylacji grawitacyjnej;

- Oświetlenie wewnętrzne podstawowe LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje (sekcja o pow. do 500m2), oświetlenie awaryjne (nad urządzeniami p.poż tj. hydrantami, przyciskami ROP, centralami SAP, oddymiania, detekcji gazu, instalacja uziemiająca i piorunochronna;

- Instalacje elektryczne zasilające – wykonanie rozdzielni elektrycznej i zestawów gniazd 400/230V;

- Instalacja gazowa, instalacja detekcji gazu;

- grzewcza – nagrzewnice gazowe, destryfikatory;

- instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa;

- oświetlenie zewnętrzne na elewacji nowoprojektowanego budynku oraz na słupach;

- przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne;

- instalacja systemu sygnalizacji pożaru (SAP).

4. Część socjalno-biurowa

  - Konstrukcja, przegrody i obudowa części socjalnej:

- Konstrukcja budynku:

- Posadowienie bezpośrednie;

- Ściany w technologii murowej na zaprawie zwykłej, trzpienie żelbetowe;

- Schody żelbetowe;

- Strop nad parterem z płyt kanałowych;

- Stropodach biurowca nad I piętrem z płyt kanałowych;

- Ściany zewnętrze tynkowane:

- Ściany zewnętrzne w technologii lekkiej mokrej;

- Izolacja termiczna płytami EPS;

- Wykończenie ścian tynk elewacyjny zewnętrzny. Rodzaj tynku, układ kolorów elewacji układ boniowania i inne szczegóły wykonawcze zgodnie z projektem budowlanym;

- Wykonanie attyk, wykonanie przelewów awaryjnych;

- Ściany zewnętrzne o elewacji z płyt aluminiowych:

- izolacja termiczna z wełny mineralnej;

- aluminiowe panele kompozytowe na podkonstrukcji aluminiowej;

- Cokół budynku:

– 	izolacja termiczna płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym;

- Dach budynku:

- Paroizolacja dachowa;

- Zamiana izolacji termicznej dachu biurowca z polistyrenu ekstrudowanego na wełnę mineralną. Wełna o wytrzymałości na ściskanie nie niższej niż: przy obciążeniu punktowym dającym odkształcenie 5mm PL(5)≥650N, naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym płyty CS(10)≥70 kPa;

- Zamiana izolacji przeciwwodnej dachu biurowca z papy termozgrzewalnej na membranę PVC gr. 1.5mm;

- Posadzka budynku socjalnego:

- Podbudowa;

- Beton podkładowy;

- Izolacja przeciwwilgociowa;

- Izolacja termiczna z płyt XPS o odpowiedniej twardości;

- Jastrych cementowy;

- Klatka schodowa wewnętrzna, żelbetowa;

- Zadaszenia szklane wejść do budynku biurowego.

  - Instalacje wewnętrzne, wykończenie obiektu, wyposażenie.

- Doświetlenie pomieszczeń  za pomocą stolarki okiennej PVC;

- Parapety wewnętrzne z konglomeratu;

- Parapety zewnętrzne blaszane dopasowane do koloru okien;

- Stolarka zewnętrzna drzwiowa – stolarka przeszklona aluminiowa wraz z samozamykaczami, odbojnikami i blokadą otwarcia;

- Stolarka wewnętrzna – stolarka przeszklona aluminiowa, drewniana płycinowa lub stalowa pełna lub z bulajami;

- Ściany działowe – w systemie suchej zabudowy. Ściany na pełną wysokość kondygnacji z izolacją z wełny mineralnej;

- Tynki wewnętrzne – tynk gipsowy maszynowy;

- Wykończenie ścian:

  - Pom. biurowe: Powłoka malarska;

  - Komunikacja, pom. techniczne: Powłoka malarska;

  - Szatnie, pom. gospodarcze: płytki ceramiczne do wys. 2 m, powyżej powłoka malarska, płytki w cenie około 50 zł/m2;

  - Toalety, umywalnie i prysznice: płytki ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia, płytki w cenie około 50 zł/m2;

- Sufity podwieszone rastrowe o wym. 600x600 mm;

- Podłogi – wykończenie płytkami gres, panele lub wykładzina PVC w pomieszczeniach biurowych, cena materiału do 60 zł/m2. W serwerowni podłoga antystatyczna;

- Balustrady oraz poręcze schodowe ze stali nierdzewnej;

- Wyposażenie toalet w ceramikę sanitarną i armaturę czerpalną;

- Lustra ścienne w toaletach;

- Wykonanie zestawów gniazd elektrycznych umożliwiających montaż i podłączenie suszarek do rąk;

- Wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne aluminiowe wejść do biurowca montowane do lica podłogi;

- Instalacje wewnętrzne:

- instalacja wentylacji;

- instalacja klimatyzacji dla pomieszczeń biurowych, ochrony, odpoczynku kobiet i serwerowni. Projektowana temperatura wewnętrzna: 22℃ zima; 24℃ lato. Jednostki wewnętrzne sufitowe. Jednostki zewnętrzne zlokalizowane na dachu biurowca;

- instalacja wodno-kanalizacyjna;

- oświetlenie, czujniki ruchu w pomieszczeniach wspólnych (sanitariaty, komunikacja). W pomieszczeniach biurowych (biuro, strefa kuchenna, recepcja) natężenie oświetlenia L=500 lx. W pozostałych pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- elektryczna – wykonanie zestawów gniazd 230V;

- teletechniczne - niskoprądowe – wykonanie okablowania strukturalnego skrętka kat. 6 –zestawy gniazd teletechnicznych;

- grzewcza – ogrzewanie grzejnikowe oraz przygotowanie ciepłej wody użytkowej;

- instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa.

5. Portiernia

- Wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku portierni (instalacje elektryczne, wod-kan., wentylacji i klimatyzacji).

6. Wyposażenie oraz meble

6.1 Wyposażenie obiektu:

- Wykonanie scenariusza rozwoju wydarzeń w czasie pożaru;

- Wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego;

- Wyposażenie obiektu w sprzęt gaśniczy;

- Oznakowanie obiektu zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego;

- Wykonanie instrukcji eksploatacji obiektu.

  - Umeblowanie obiektu:

- Meble na potrzeby zabudowy zlewozmywaków.

7. Warunki przyłączenia do sieci wodnej oraz kanalizacyjnej