SIWP Część III

Wytyczne wykonania robót

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Rozbudowa hali magazynowej, położonej w Świdnicy przy ul. Towarowej 30 na terenie Świdnickiego Parku Przemysłowego dz. gr. 1656/3 – Etap I.”

adres obiektu budowlanego:

Świdnica ul. Towarowa 30

dz. nr. 1656/3; arkusz 13; obręb fabryczna

imię i nazwisko lub nazwa Zamawiającego oraz jego adres:

“INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o. o.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych

data opracowania:

marzec 2018 r.

I. OPIS ZAMÓWIENIA - CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.

1. Wprowadzenie.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowanie obiektu produkcyjno-magazynowego wraz z niezbędnymi instalacjami oraz zagospodarowaniem terenów zewnętrznych.

Zakres inwestycji obejmuje część działki gruntu nr: 1656/3; arkusz 13; obręb fabryczna w Świdnicy przy ul. Towarowej 30, będącą własnością Zamawiającego.

Podstawowe założenia:

- powierzchnia użytkowa projektowanej hali produkcyjno-magazynowej 1081,70 m2 ( ok. 19mx58m)

2. Zagospodarowanie terenu.

Obiekt o przeznaczeniu produkcyjno-magazynowym. Oprócz budynku hali, niezbędne będzie uwzględnienie w zagospodarowaniu terenu następujących elementów:

- rozbiórkę istniejącego chodnika i części drogi

- Przeniesienie wiaty przystankowej w inną lokalizację

- Demontaż oświetlenia zewnętrznego i słupów oświetleniowych będących w kolizji z rozbudową

- Wykonanie oświetlenia zewnętrznego na elewacji rozbudowy

- sieci (instalacje zewnętrzne):

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z dachu

- wykonanie sieci gazowej z istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej do projektowanego budynku wraz z szafką gazową oraz armaturą (zawory, filtry, gazomierz)

- przełożenie wodociągu d160 poza obrys projektowanego budynku

- wykonanie zbiornika retencyjnego wód opadowych wraz z zagospodarowaniem terenu

- wykonanie opaski przy części halowej o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej wraz z dojazdami do bram

3. Projektowana Hala magazynowa.

  - Charakterystyka obiektu

- Ilość kondygnacji: jedna

- Powierzchnia użytkowa hali: 1081,70 m2

- Wysokość hali: 8,24 m

- Gęstość obciążenia ogniowego: 1000 < Q < 2.000 MJ/m2

- Temperatura wewnętrzna 16oC < t < 24oC

  - Konstrukcja i obudowa hali:

- Konstrukcja hali

- posadowienie bezpośrednie,

- słupy hali żelbetowe prefabrykowane,

- dźwigary konstrukcyjne żelbetowe sprężone,

- tężniki, stężenia, ryglówka, podkonstrukcje pod urządzenia, wymiany dachowe – stalowe

- podwaliny żelbetowe monolityczne lub prefabrykowane

- ściana oddzielenia pożarowego murowana na zaprawie zwykłej ze wspornikami umożliwiającymi oparcie stropów z płyt kanałowych budynku biurowo-socjalnego.

- Obudowa hali – płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej w układzie pionowym, w kolorystyce zbliżonej do istniejącej elewacji, wykonanie attyki dla obiektu oraz przelewów awaryjnych;

- Pokrycie dachu hali – paroizolacja, płyty termoizolacyjne z wełny mineralnej o odpowiedniej twardości, pokrycie z membrany dachowej o grubości 1,5mm,

- Cokół hali – izolacja termiczna podwalin płytami XPS, wykończenie tynkiem mozaikowym w kolorze zbliżonym do istniejącego obiektu

- Posadzka hali przemysłowa, z utwardzeniem powierzchniowym, min. gr. 18 cm, 
o przewidywanej nośności nominalnej 50kN/m2, jednocześnie umożliwiająca wysokie składowanie w obiekcie, poziom posadzki jak w istniejącej hali;

  - Instalacje wewnętrzne, wykończenie obiektu, wyposażenie:

- Doświetlenie hali za pomocą pasm świetlnych dachowych z funkcją przewietrzania z klapami oddymiającymi oraz za pomocą okien elewacyjnych – w ilości jak dla produkcji, kolor stolarki zbliżony do koloru stolarki na obiekcie istniejącym

- Drzwi zewnętrzne stalowe – w ilości zgodnie z projektem i aktualnie obowiązującymi przepisami, kolor zbliżony do koloru drzwi obiektu istniejącego

- Przejazdy z hali istniejącej do hali nowoprojektowanej

- Drzwi z hali istniejącej do hali nowoprojektowanej

- Pozostawienie ściany między halami. Wykonanie okładziny (licowanie) ściany pomiędzy halami blachą trapezową w kolorze białym lub innym materiałem od strony zewnętrznej (zapewnienie jednolitego koloru wewnątrz rozbudowy oraz estetycznego wyglądu). Uwaga: zmiana w odniesieniu do projektu budowlanego.

- Wykonanie w ścianie oddzielenia pożarowego REI 120 w osi 5 dwóch drzwi o wym. 1200x2000mm oraz dwóch okien o wym. 1000x1500mm o odporności REI 60. Uwaga: Zmiana w odniesieniu do projektu budowlanego.

- Tynk wewnętrzny cementowo-wapienny

- Powłoka malarska dla ścian tynkowanych oraz elementów żelbetowych monolitycznych. Rodzaj i kolor powłoki malarskiej do ustalenia na etapie realizacji

- Elementy żelbetowe prefabrykowane  - brak powłok malarskich

- Ściana oddzielenia pożarowego przewidziana do dalszej rozbudowy. Brak izolacji termicznej i tynku zewnętrznego.

- Instalacje wewnętrzne:

- system wentylacji,

- oświetlenie LED o parametrach jak dla produkcji z podziałem na sekcje,

- elektryczna – wykonanie zestawów gniazd 400/230V,

- grzewcza – nagrzewnice gazowe,

- przeciwpożarowa – hydranty wewnętrzne. Uwaga: Zmiana w odniesieniu do projektu budowlanego. Dodatkowa instalacja nie ujęta w projekcie

- instalacja wentylacji pożarowej (oddymianie, napowietrzanie z użyciem dwóch bram, instalacja przygotowana do rozbudowy i podłączenia systemu oddymiania, który zostanie wykonany w hali istniejącej,  instalacja oddymiania przygotowana do podłączenia do systemu SSP, system SSP (SAP i DSO) wyłączony z zakresu przetargu)

- instalacja odwodnienia dachu – podciśnieniowa

- oświetlenie zewnętrzne na elewacji nowoprojektowanego budynku

4. Załączniki:

- Projekt budowlany

- Wizualizacje rozbudowy